แบบตรวจสอบการขออนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถเพื่อตรวจสภาพรถยนต์

(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต.......................................................................................................................................................................

ชื่อสถานตรวจสภาพรถ..............................................................ตั้งอยู่เลขที่.............หมู่ที่........ถนน...............................................ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต........................................จังหวัด.....................................โทร..................................

| ขอจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถเพื่อตรวจสภาพรถตามกฎหมาย [ ] รถยนต์ [ ] การขนส่งทางบก ตามประเภทและขนาดน้ำหนัก ดังนี้ [ ] ทุกประเภทและทุกขนาดน้ำหนัก [ ] ทุกประเภทและทุกขนาดน้ำหนัก ยกเว้นรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง [ ] ทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม |
| --- |
| รายการ | ผลการตรวจสอบ |
|  | ถูกต้อง | ไม่ถูกต้อง |
| 1. ทำเลที่ตั้ง 1.1 แนวเขตสถานตรวจสภาพรถ ด้านที่ใช้เป็นทางเข้า ทางออกของรถจะต้องติดทางหลวงหรือถนนสาธารณะ หรือทางที่มีสภาพเป็นสาธารณะมีความกว้างพื้นผิวการจราจรของถนน ดังนี้ [ ] สำหรับรถทุกประเภทและทุกขนาดน้ำหนัก หรือรถทุกประเภทและทุกขนาดน้ำหนัก ยกเว้นรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง ความกว้างพื้นผิวการจราจรของถนนไม่น้อยกว่า 6 เมตร [ ] สำหรับรถทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม ความกว้างพื้นผิวการจราจรของถนนไม่น้อยกว่า 5 เมตร 1.2 มีแนวเขต แสดงขอบเขตอาณาบริเวณอย่างชัดเจน 1.3 ทางเข้า ทางออก ต้องมีรัศมีความโค้งของขอบทางเลี้ยวอย่างเหมาะสมกับขนาดของรถ 1.4 มีทางเข้า ทางออก [ ] ทางเดียวความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร [ ] มีทางเข้า ทางออกแยกจากกัน ความกว้างของแต่ละช่องไม่น้อยกว่า 4 เมตร |  |  |
| 2. ลักษณะอาคาร 2.1 เสาอาคารเป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กหรือโลหะ 2.2 พื้นอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กปรับได้ระดับราบสม่ำเสมอและสามารถรับน้ำหนักรถได้ หากมีวัสดุอื่นเททับด้านบนต้องเป็นวัสดุที่เหมาะสม 2.3 หลังคาเป็นกระเบื้องหรือโลหะหรือวัสดุอื่นที่มีความมั่นคง แข็งแรง เป็นวัสดุทนไฟ สามารถกันแสงแดดและฝนได้เป็นอย่างดีไม่รั่วซึม 2.4 โครงสร้างหลังคาเป็นโลหะหรือคอนกรีตเสริมเหล็ก |  |  |
| รายการ | ผลการตรวจสอบ |
|  | ถูกต้อง | ไม่ถูกต้อง |
| 2.5 ห้องสำนักงานแยกสัดส่วนอย่างเหมาะสมภายในบริเวณสถานตรวจสภาพรถ 2.6 ห้องสุขา 2.7 อาคารตรวจสภาพรถมีการถ่ายเทอากาศได้ดี 2.8 ผนังด้านข้างเป็นวัสดุทนไฟ มีความสูงของผนังตลอดแนวความยาวของพื้นที่ตรวจสภาพเมื่อวัดจากระดับพื้นอาคารต้องสูงไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร 2.9 ส่วนประกอบของอาคารต้องไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งยื่นล้ำกีดขวางเป็นอุปสรรคต่อการนำรถเข้าตรวจ |  |  |
| 3.ขนาดอาคาร [ ] สำหรับตรวจสภาพรถทุกประเภทและทุกขนาดน้ำหนัก หรือรถทุกประเภทและทุกขนาดน้ำหนัก ยกเว้นรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง มีขนาดความกว้างของอาคารไม่น้อยกว่า 15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตรและความสูงภายในไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร [ ] สำหรับตรวจสภาพรถทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม มีขนาดความกว้างของอาคารไม่น้อยกว่า 10 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 15 เมตรและความสูงภายใน ไม่น้อยกว่า 4 เมตร |  |  |
| 4. พื้นที่สำหรับนำรถเข้าตรวจสภาพ พื้นที่จอดรถและทางจราจร 4.1 พื้นที่สำหรับนำรถเข้าตรวจสภาพ [ ] สำหรับตรวจสภาพรถทุกประเภทและทุกขนาดน้ำหนัก หรือรถทุกประเภทและทุกขนาดน้ำหนัก ยกเว้นรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง มีพื้นที่สำหรับนำรถเข้าตรวจสภาพเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือราดยาง มีความกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของช่องตรวจสภาพ และมีความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร โดยสภาพพื้นผิวต้องมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักของรถที่เข้าตรวจสภาพหรือเรียงลำดับเข้าตรวจสภาพได้ [ ] สำหรับตรวจสภาพรถทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม มีพื้นที่สำหรับนำรถเข้าตรวจสภาพเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือราดยาง มีความกว้างไม่น้อยกว่า ความกว้างของช่องตรวจสภาพ และมีความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร โดยสภาพพื้นผิวต้องมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักของรถที่เข้าตรวจสภาพหรือเรียงลำดับเข้าตรวจสภาพได้ 4.2 พื้นที่จอดรถ ต้องอยู่ภายนอกอาคารตรวจสภาพ แต่อยู่ในบริเวณแนวเขตสถานตรวจสภาพรถ โดยไม่ กีดขวางการจราจรและจอดรถได้อย่างเหมาะสม [ ] พื้นที่จอดรถสำหรับสถานตรวจสภาพรถที่ตรวจรถทุกประเภทและทุกขนาดน้ำหนัก ต้องมีพื้นที่จอดรถ ขนาด 3.5 x 12 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่องจอด และ ขนาด 4 x 20 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่องจอด [ ] พื้นที่จอดรถสำหรับสถานตรวจสภาพรถที่ตรวจรถรถทุกประเภทและทุกขนาดน้ำหนัก ยกเว้น รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง ต้องมีพื้นที่จอดรถ ขนาด 3.5 x 12 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่องจอด [ ] พื้นที่จอดรถสำหรับสถานตรวจสภาพรถที่ตรวจรถรถทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่า ไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม ต้องมีพื้นที่จอดรถ ขนาด 3 x 10 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่องจอด |  |  |
| รายการ | ผลการตรวจสอบ |
|  | ถูกต้อง | ไม่ถูกต้อง |
| 5.ช่องตรวจสภาพรถ 5.1 เป็นช่องทางเดินรถทางเดียว 5.2 มีแนวเส้นที่พื้น เพื่อนำทางรถเข้าสู่เครื่องตรวจสภาพตลอดความยาวของช่องตรวจสภาพรถอย่างเหมาะสม 5.3 มีกระจกเงา หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติสะท้อนภาพ ติดตั้งให้คนขับเห็นการนำรถเข้าบ่อตรวจสภาพรถอย่างชัดเจน 5.4 ตำแหน่งที่จะทำการวัดเสียงต้องไม่มีสิ่งกีดขวางอันเป็นอุปสรรคต่อการวัดเสียง มีพื้นที่โล่งรอบตัวรถ ระยะห่างไม่น้อยกว่า 3 เมตร 5.5 ขนาดของช่องตรวจสภาพรถ [ ] สำหรับรถทุกประเภทและทุกขนาดน้ำหนัก หรือรถทุกประเภทและทุกขนาดน้ำหนักยกเว้นรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง มีความกว้างของช่องตรวจไม่น้อยกว่า 5 เมตร [ ] รถทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม มีความกว้างของช่องตรวจไม่น้อยกว่า 5 เมตร 5.6 มีบ่อตรวจสภาพรถอยู่กึ่งกลางความกว้างของช่องตรวจสภาพ อยู่ห่างจากท้ายสุดของช่องตรวจไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร มีสันทำด้วยวัสดุแข็งแรงตลอดแนวขอบบ่อ เพื่อป้องกันล้อรถตกและมีหลอดไฟหรืออุปกรณ์ให้แสงสว่างชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟหรือเปลวเพลิง มีความสว่างเพียงพอต่อการตรวจสภาพใต้ท้องรถ 5.7 ขนาดของบ่อตรวจสภาพรถ [ ] สำหรับรถทุกประเภทและทุกขนาดน้ำหนัก หรือรถทุกประเภทและทุกขนาดน้ำหนัก ยกเว้นรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง บ่อต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 90 เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร และความลึกไม่น้อยกว่า 130 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 150 เซนติเมตร จำนวน 1 บ่อ ต่อ 1 ช่องตรวจ [ ] สำหรับรถทุกประเภทเฉพาะขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม บ่อต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 80 เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร และความลึกไม่ น้อยกว่า 140 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 150 เซนติเมตร จำนวน 1 บ่อ ต่อ 1 ช่องตรวจ 5.8 การติดตั้งเครื่องตรวจสภาพรถและอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถเป็นไปตามรูปแบบที่กรมการขนส่งทางบก กำหนดหรือตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตเครื่องตรวจสภาพรถและสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม |  |  |
| 6. เครื่องตรวจสภาพรถและอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถ |
| เครื่องตรวจสภาพและอุปกรณ์ | ชนิด | แบบ/รุ่น | หมายเลขเครื่อง | ถูกต้อง | ไม่ถูกต้อง |
| 1.เครื่องวัดควันดำ |  |  |  |  |  |
| 2.เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ CO/HC |  |  |  |  |  |
| 3.เครื่องวัดระดับเสียง |  |  |  |  |  |
| 4.เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ |  |  |  |  |  |
| 5.เครื่องทดสอบโคมไฟหน้า |  |  |  |  |  |
| 6.เครื่องทดสอบห้ามล้อรถ |  |  |  |  |  |
| 7.เครื่องทดสอบศูนย์ล้อรถ |  |  |  |  |  |
| 8.เครื่องวัดความเข้มของฟิล์มกรองแสง |  |  |  |  |  |
| 9.อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง 9.อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง 9.อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง 9.อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง 9.อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง 9.อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง |
| 9.1 เครื่องยกรถ รับน้ำหนัก..................กิโลกรัม |  |  |  |  |  |
| 9.2 บ่อตรวจสภาพรถ กว้าง.....................เมตร ยาว.....................เมตร ลึก.....................เมตร |
| 10.กระจกเงาสะท้อนภาพ |  |  |  |  |  |
| 11.เครื่องดับเพลิง |  |  |  |  |  |
| หมายเหตุ เครื่องตรวจสภาพรถและอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถ ต้องเป็นเครื่องที่ได้รับความเห็นชอบจาก กรมการขนส่งทางบกและสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องเที่ยงตรง ลงชื่อ.......................................................(ผู้นำตรวจ) (........................................................) ............../......................../................. |
| สำหรับเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และรายละเอียดข้อมูลประกอบคำขอแล้ว [ ] ถูกต้องครบถ้วน [ ] มีข้อบกพร่อง คือ ............................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................ จึงเห็นควร [ ] อนุญาตให้จัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ [ ] ไม่อนุญาตให้จัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ ลงชื่อ....................................................ผู้ตรวจสอบ (....................................................) ตำแหน่ง.................................................... ............/..................../................. เรียน ผสพ. 5 ความเห็น [ ] เห็นควรอนุญาต พร้อมนี้ได้แนบหนังสือเพื่อลงนามนำเสนอสำนักวิศวกรรมยานยนต์พิจารณาต่อไป [ ] ไม่ควรอนุญาต เนื่องจาก...................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ.................................................... (......................................................) หัวหน้าส่วนตรวจสภาพรถ ............/...................../................. |
| สำหรับ ผสพ. 5 ความเห็น [ ] เห็นควรอนุญาต และลงนามในหนังสือนำเสนอสำนักวิศวกรรมยานยนต์แล้ว [ ] ไม่อนุญาต เนื่องจาก...................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ................................................. (............ .....................................) ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 .........../................../................. |

แผนผังแสดงขนาดของอาคารสถานตรวจสภาพรถ พื้นที่ตรวจสภาพรถ พื้นที่จอดรถ และการจราจรเข้า - ออกภายในบริเวณสถานตรวจสภาพรถ (ตามมาตราส่วน)

ภาพถ่ายสถานตรวจสภาพรถ

ภาพอาคารสถานตรวจสภาพรถ (ด้านหน้า)

ภาพอาคารสถานตรวจสภาพรถ (ด้านหน้า) (ให้เห็นภาพด้านกว้างของถนนทางหลวงหรือทางสาธารณะและทางเข้า-ออก ของสถานตรวจสภาพรถ)

ภาพอาคารสถานตรวจสภาพรถ (ด้านข้างขวา)

ภาพอาคารสถานตรวจสภาพรถ (ด้านข้างขวา) (ให้เห็นภาพพื้นที่ใกล้เคียงหรือสถานที่ติดต่อกับอาคารสถานตรวจสภาพรถด้วย)

ภาพอาคารสถานตรวจสภาพรถ (ด้านข้างซ้าย)

ภาพอาคารสถานตรวจสภาพรถ (ด้านข้างซ้าย) (ให้เห็นภาพพื้นที่ใกล้เคียงหรือสถานที่ติดต่อกับอาคารสถานตรวจสภาพรถด้วย)

ภาพทางเข้า-ออก

ภาพทางเข้า-ออก (กรณีเป็นทางเดียวกัน)

ภาพทางเข้า (กรณีแยกจากกัน)

ภาพทางเข้า (กรณีแยกจากกัน)

ภาพทางออก (กรณีแยกจากกัน)

ภาพทางออก (กรณีแยกจากกัน)

ภาพพื้นที่นำรถเข้าตรวจสภาพ

ภาพพื้นที่นำรถเข้าตรวจสภาพ

ภาพพื้นที่ตรวจสภาพรถ

ภาพพื้นที่ตรวจสภาพรถ

ภาพพื้นที่จอดรถรอตรวจสภาพ

ภาพพื้นที่จอดรถรอตรวจสภาพ

ภาพพื้นที่จอดรถรอตรวจสภาพ

ภาพพื้นที่จอดรถรอตรวจสภาพ

ภาพสำนักงาน

ภาพสำนักงาน

ภาพห้องรับรองลูกค้า

ภาพห้องรับรองลูกค้า

ภาพห้องสุขา

ภาพห้องสุขา

ภาพถ่ายเครื่องตรวจสภาพรถและอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถ

ภาพเครื่องวัดควันดำ

ภาพเครื่องวัดควันดำ ชนิด................................................แบบ/รุ่น................................................หมายเลขเครื่อง................................................

ภาพเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ CO/HC

ภาพเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ CO/HC ชนิด................................................แบบ/รุ่น................................................หมายเลขเครื่อง................................................

ภาพเครื่องวัดระดับเสียง

ภาพเครื่องวัดระดับเสียง ชนิด................................................แบบ/รุ่น................................................หมายเลขเครื่อง................................................

ภาพเครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์

ภาพเครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ ชนิด................................................แบบ/รุ่น................................................หมายเลขเครื่อง................................................

ภาพเครื่องทดสอบโคมไฟหน้า

ภาพเครื่องทดสอบโคมไฟหน้า ชนิด................................................แบบ/รุ่น................................................หมายเลขเครื่อง................................................

ภาพเครื่องทดสอบห้ามล้อรถ

ภาพเครื่องทดสอบห้ามล้อรถ ชนิด................................................แบบ/รุ่น................................................หมายเลขเครื่อง................................................

ภาพเครื่องทดสอบศูนย์ล้อรถ

ภาพเครื่องทดสอบศูนย์ล้อรถ ชนิด................................................แบบ/รุ่น................................................หมายเลขเครื่อง................................................

ภาพเครื่องวัดความเข้มของฟิล์มกรองแสง

ภาพเครื่องวัดความเข้มของฟิล์มกรองแสง ชนิด................................................แบบ/รุ่น................................................หมายเลขเครื่อง................................................ (กรณีตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก)

ภาพเครื่องยกรถ

ภาพเครื่องยกรถ ชนิด................................................แบบ/รุ่น................................................หมายเลขเครื่อง................................................

ภาพบ่อตรวจสภาพ

ภาพบ่อตรวจสภาพ

ภาพกระจกเงาสะท้อนภาพ

ภาพกระจกเงาสะท้อนภาพ (สำหรับการมองเพื่อนำรถเข้าตรวจหรือวิ่งผ่านบ่อตรวจสภาพรถ)

ภาพเครื่องดับเพลิง

ภาพเครื่องดับเพลิง ชนิด................................................แบบ/รุ่น................................................หมายเลขเครื่อง................................................

ภาพถ่ายป้ายชื่อสถานตรวจสภาพรถ สัญลักษณ์ และป้ายข้อความต่าง ๆ

ภาพป้ายชื่อสถานตรวจสภาพรถ

ภาพป้ายชื่อสถานตรวจสภาพรถ

ภาพป้ายสัญลักษณ์ ตรอ.

ภาพป้ายสัญลักษณ์ ตรอ.

ภาพป้ายแสดงประเภทรถที่ให้บริการตรวจสภาพ

ภาพป้ายแสดงประเภทรถที่ให้บริการตรวจสภาพ

ภาพป้ายแสดงอัตราค่าบริการ

ภาพป้ายแสดงอัตราค่าบริการ

ภาพป้ายแสดงวัน เวลาทำการ

ภาพป้ายแสดงวัน เวลาทำการ

ภาพป้ายข้อความเตือน

ภาพป้ายข้อความเตือน “พื้นที่ตรวจสภาพรถ บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้า”

ตราประทับชื่อพร้อมที่อยู่สถานตรวจสภาพรถ

ตราประทับชื่อพร้อมที่อยู่สถานตรวจสภาพรถ (ใช้ประทับส่วนบนใบรับรองและใบบันทึกการตรวจสภาพรถ)

ตราประทับเครื่องหมายประจำสถานตรวจสภาพรถ

ตราประทับเครื่องหมายประจำสถานตรวจสภาพรถ (ใช้สำหรับประทับบนลายหมายเลขตัวรถในใบรับรองการตรวจสภาพรถ)

# Text boxes

สตร.06/1

สตร.06/1

สตร.06/1

สตร.06/1

สตร.06/1

สตร.06/1

สตร.06/1

สตร.06/1

สตร.06/1

สตร.06/1

สตร.06/1

สตร.06/1

สตร.06/1

สตร.06/1

สตร.06/1

สตร.06/1

สตร.06/1

สตร.06/1

สตร.06/1

สตร.06/1

สตร.06/1

สตร.06/1

สตร.06/1